Приложение

Утверждена

решением Районной Думы

от_______________№__________

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры

Тазовского района

на 2007-2010 годы

I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тазовского района на 2007-2010 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 17.09.2001г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010гг. Жилищный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; окружная программа «Развитие и модернизация сферы жилищно-коммунального комплекса Тазовского муниципального района до 2010 года» |
| Заказчик Программы | Администрация Тазовского района |
| Разработчик Программы | Отдел систем жизнеобеспечения, транспорта и связи Администрации района Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |
| Ответственный исполнитель | Органы местного самоуправления муниципального образования, структурные подразделения Администрации района, иные уполномоченные органы |
| Основная задача Программы | Развитие инженерной инфраструктуры перспективных районов застройки поселений для обеспечения роста объемов жилищного строительства |
| Сроки реализации Программы | 2007-2010 годы |
| Перечень основных разделов Программы | 1. Паспорт Программы. 2. Анализ и прогноз реализации Программы. 3. Перспективные планы строительства объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию Программы. 5. Основные цели и задачи Программы. 6. Сроки реализации Программы. 7. Ресурсное обеспечение Программы. 8. Финансирование Программы. 9. Планировочные районы перспективной застройки. 10. Осуществление контроля за реализацией Программы |
| Источники финансирования Программы | Окружной бюджет (тыс. руб.): 2007 год – 211 085; 2008 год – 1 218 462; 2009 год – 819 170; 2010 год – 320 000. Итого: 2 568 717 |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | 1. Обеспечение инженерной инфраструктурой перспективных районов застройки поселений (п. Тазовский, села Газ-Сале, Находка, Антипаюта, Гыда) 2. Ежегодный прирост объемов жилищного строительства за счет развития инженерных сетей. 3. Переоснащение и увеличение мощностей существующей инженерной инфраструктуры, которое позволит качественно улучшить поставку коммунальных услуг |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Тазовского района |

II. Анализ и прогноз реализации Программы

2.1. Инженерная инфраструктура Тазовского района

Тазовский район занимает площадь 174,3 тыс. кв. км.

Районный центр п. Тазовский расположен на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа в бассейне реки Таз, в пределах Западно-Сибирской равнины. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования Тазовский район в летний период составляет до +7,50С. Максимальная температура воздуха зимой достигает до -630С. Среднегодовая температура воздуха в отопительный период составляет -13,60С, Отопительный период составляет  284 дня.

В состав Тазовского района входят поселения: п. Тазовский, села Газ-Сале, Находка, Антипаюта, Гыда.

Численность населения района составляет 17009 человек, в т.ч. по поселениям:

- п. Тазовский - 7540,

- с. Газ-Сале - 2162,

- с. Находка - 1219 ,

- с. Антипаюта - 2705,

- с. Гыда - 3383.

Общий объем жилищного фонда Тазовского района составляет 191,1 тыс. м2 (из них муниципальный жилищный фонд – 127,0 тыс. м2), в том числе по поселениям:

- п. Тазовский			101,80 тыс. м2

- с. Газ-Сале			46,28 тыс. м2

- с. Находка			7,91 тыс. м2

- с. Антипаюта			19,50 тыс. м2

- с. Гыда				15,51 тыс. м2.

Из общего объема муниципального жилищного фонда Тазовского района 70 процентов составляет аварийное и ветхое жилье.

Характеристика жилищного фонда по степени благоустройства:

- полностью благоустроенное жилье в капитальном исполнении – 1,5 %;

- благоустроенное жилье в деревянном исполнении – 66 %;

- частично благоустроенное жилье в деревянном исполнении – 32,5%.

Содержанием и обслуживанием коммунальной инфраструктуры на территории Тазовского района занимаются два предприятия:

- муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго», осуществляющее деятельность в п. Тазовский, селах Газ-Сале, Находка, Антипаюта;

- ООО Гыданское жилищно-коммунальное предприятие «Энергия», осуществляющее деятельность в с. Гыда.

2.2. Теплоснабжение (существующее положение)

2.2.1. Котельные п. Тазовский

В настоящее время теплоснабжение потребителей, находящихся непосредственно в населенном пункте, осуществляется от восьми котельных суммарной мощностью 65,55 Гкал/час с подключенной нагрузкой 31,3 Гкал/час  (таблица 1).

Выработку тепловой энергии в п. Тазовский осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго» (в настоящий момент все котельные находятся в аренде, собственником является Тазовское муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства ТМУППЖКХ, которое находится в стадии банкротства).

Таблица 1

| № котельной, принадлежность | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощностей, % | Протяженность сетей, м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники теплоснабжения, находящиеся непосредственно в населенном пункте |
| Котельная № 1 (центральная) ТМУППЖКХ | 10,04 | 4,1 | 59,2 | 5291 |
| Котельная № 2 (район Геофизиков) ТМУППЖКХ | 13,6 | 7,9 | 41,9 | 6344 |
| Котельная № 4 (рыбозавод) ТМУППЖКХ | 6,81 | 5,4 | 20,7 | 8864,5 |
| Котельная № 6 (ЦРБ) ТМУППЖКХ | 2,1 | 1,1 | 47,6 | 853 |
| Котельная № 7 (совхоз) ТМУППЖКХ | 10 | 3,5 | 65 | 3371 |
| Котельная № 8 (школа - интернат) ТМУППЖКХ | 7,2 | 3,3 | 54,2 | 1414 |
| Котельная № 10 (район речпорта) ТМУППЖКХ | 5,4 | 1,7 | 68,5 | 2404 |
| Котельная № 11 (район аэропорта) ТМУППЖКХ | 10,4 | 4,3 | 58,7 | 2744 |
| ИТОГО: | 65,55 | 31,3 | 52,3 | 31285,5 |

Исходя из существующего в настоящее время баланса суммарной тепловой мощности котлоагрегатов и подключенной нагрузки, резерв мощности в целом по населенному пункту составляет 52,3.

Все котельные работают на газе. Износ ограждающих конструкций составляет до 90%. Котельные устарели морально, к.п.д. составляет около 70%.

### 2.2.2.Тепловые сети п. Тазовский

Для транспортировки и распределения тепловой энергии в п. Тазовский имеется 31,285 км тепловых сетей от всех источников теплоснабжения в двухтрубном исполнении.

Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго».

Объем ремонта изношенных трубопроводов в 2006 году составил 2,2 км, объем затрат - 5,28 тыс.руб.

Для сохранения тепла в тепловых сетях используется обертывание дарнитом в 3 слоя, пленкой, лентой ПХВ и оцинкованной сталью (в соответствии со СНиП 2.04.14-18 минимальная толщина теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов (тканей)  составляет не менее 30 мм).

Нормативные тепловые потери были выведены в результате проведенного в 2003 году энергоаудита. Кроме нормативных тепловых потерь через изоляцию, существуют потери на горячее водоснабжение (в поселке воду на горячее водоснабжение потребители берут из тепловых сетей). Тепловые потери значительно превышают норму, но составить истинную картину потерь не представляется возможным из-за отсутствия приборов учета тепла на выходе из котельных. Расчетные тепловые потери по отношению к выработке за 2006 год составляют 22 процента.

Системы теплоснабжения и котельных имеют низкий технический уровень из-за плохой оснащенности приборами учета и контроля, автоматическими регуляторами и отсутствия высококачественного оборудования (задвижки, обратные клапаны, грязевики, компенсаторы и др.). Все это приводит к сверхнормативным утечкам теплоносителя.

Основные направления развития теплоснабжения в

п. Тазовский до 2010 года

1. Замена котлов на более мощные и современные. Существующие тепловые источники к расчетному сроку отрабатывают свой ресурс.

2. Замена ветхих и аварийных теплотрасс, замена утепления тепловых сетей.

3. Строительство новых и модернизация существующих котельных.

4. Перевод открытой системы тепловых сетей с непосредственным водозабором из тепловой сети на закрытую систему тепловых сетей.

2.2.3. Котельная с. Газ-Сале.

Выработку тепловой энергии в с. Газ-Сале осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго» (таблица 2).

Таблица 2

| № котельной, принадлежность | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощностей, % | Протяженность сетей, м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ТМУППЖКХ | 19,8 | 12,6 | 36,4 | 22027 |
| ИТОГО: | 19,8 | 12,6 | 36,4 | 22027 |

Резерв мощностей в целом по с. Газ-Сале составляет 36,4%.

Расчетные тепловые потери в Газ-Сале за 2006 год составили по отношению к выработке 23 %.

Котельная работает на газе. Износ ограждающих конструкций составляет до 90%. Отопительная котельная находится в ветхом состоянии.

2.2.4. Тепловые сети с. Газ-Сале

Теплотрассы надземного исполнения (в коробах, утеплены опилками) общей протяженностью 22,027 км.

За последние два года заменено 1,3 км изношенных тепловых сетей, что составляет 8,4 %.

Системы теплоснабжения и котельной имеют низкий технический уровень из-за плохой оснащенности современным оборудованием и приборами учета.

Основные направления развития теплоснабжения в с. Газ-Сале до 2010 года

1. Замена изношенного оборудования, отработавшего свой срок службы (ресурс), замена на более современные модификации.

2. Замена ветхих и аварийных тепловых сетей.

3. Строительство новой котельной.

4. Перевод открытой системы тепловых сетей с непосредственным водозабором из тепловой сети на закрытую систему тепловых сетей.

2.2.5. Котельные с. Антипаюта

В настоящее время теплоснабжение потребителей, находящихся непосредственно в населенном пункте, осуществляется от двух котельных суммарной мощностью 10,0 Гкал/час с подключенной нагрузкой 4,1 Гкал/час       (таблица 3).

Таблица 3

| № котельной, принадлежность | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощностей, % | Протяженность сетей, м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники теплоснабжения, находящиеся непосредственно в населенном пункте |
| Котельная № 1 (микрорайон Глубокое) ТМУППЖКХ | 6,4 | 1,5 | 76,6 | 1410 |
| Котельная № 2 (район Совхоз) ТМУППЖКХ | 3,6 | 2,6 | 27,8 | 3040 |
| ИТОГО: | 10 | 4,1 | 59,0 | 4450 |

Резерв мощностей в целом по с. Антипаюта составляет 59%.

Котельные работают на газоконденсате, дизельном топливе. Износ ограждающих конструкций составляет до 90%. Котельные морально и физически устарели.

2.2.6. Тепловые сети с. Антипаюта

Теплотрассы надземного исполнения (в коробах, утеплены опилками или оленьими шкурами). В настоящее время при реконструкции тепловых сетей для утепления используется обертывание дарнитом в 3 слоя, пленкой, лентой ПХВ и оцинкованной сталью (в соответствии со СНиП 2.04.14-18 минимальная толщина теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов (тканей) должна составлять не менее 30 мм). Общая протяженность составляет 4,450 км.

За 2005 – 2006 годы заменено 1,3 км изношенных тепловых сетей, что составляет 8,4 %.

Расчетные тепловые потери в с. Антипаюта за 2006 год составили по отношению к выработке 25,2 %. Системы теплоснабжения имеют низкий технический уровень, отсутствуют приборы учета, происходит сверхнормативный расход топлива.

Основные направления развития теплоснабжения в с. Антипаюта до 2010 года

1. Замена изношенного оборудования и котлов, отработавших свой срок службы (ресурс), замена на более современные модификации.

2. Замена ветхих и аварийных тепловых сетей.

3. Строительство новых и модернизация существующих котельных.

4. Перевод открытой системы тепловых сетей с непосредственным водозабором из тепловой сети на закрытую систему тепловых сетей.

2.2.7. Котельная с. Находка

Котельная муниципального унитарного предприятия «Тазовскэнерго» расположена в центре села. В котельной установлены три котла мощностью по 0,7 Гкал/час (суммарно 2,1), работающих на жидком топливе. Протяженность тепловых сетей составляет 904 п. м. Износ котельной составляет 90%.

Основные направления развития теплоснабжения в с. Находка до 2010 года

1. В 2007 году планируется ввод новой котельной с более мощными котлами. Это связано с тем, что в с. Находка планируется ввод в эксплуатацию новых жилых домов, а также подключение к тепловым сетям существующих жилых домов, зданий бюджетных организаций.

2. Замена ветхих и аварийных тепловых сетей.

3. Строительство водозабора.

2.2.8. Котельные с. Гыда

Выработкой тепловой энергии в данном поселении занимается ООО Гыданское жилищно-коммунальное предприятие «Энергия». В настоящее время теплоснабжение потребителей, находящихся непосредственно в населенном пункте, осуществляется от двух котельных суммарной мощностью 10,0 Гкал/час с подключенной нагрузкой 6,36 Гкал/час (таблица 4).

Таблица 4

| № котельной, принадлежность | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощностей, % | Протяженность сетей, м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники теплоснабжения, находящиеся непосредственно в населенном пункте |
| Котельная № 2 ООО ГЖКП «Энергия» | 4,8 | 3,1 | 35,5 | 2546,5 |
| Котельная № 2 БВК ООО ГЖКП «Энергия» | 5,2 | 3,26 | 37,4 | 2989,5 |
| ИТОГО: | 10 | 6,36 | 36,4 | 5536 |

Резерв мощностей в целом по с. Гыда составляет 36,4%.

Котельные ООО Гыданское жилищно-коммунальное предприятие «Энергия» работают на дизельном топливе. Износ отопительных котельных составляет 70%.

    - Тепловые сети с. Гыда

Тепловые сети ООО Гыданское жилищно-коммунальное предприятие «Энергия» надземного исполнения (в коробах, утеплены опилками, в двухтрубном исполнении) общей протяженностью 5,536 км. Тепловые сети имеют низкий технический уровень.

Основные направления развития теплоснабжения в с. Гыда до 2010 года

1. Замена изношенного оборудования и котлов, отработавших свой срок службы (ресурс), замена на более современные модификации.

2. Замена ветхих и аварийных тепловых сетей.

3. Строительство новой отопительной котельной.

2.3. Водоснабжение (существующее положение)

Водоснабжение поселений муниципального образования Тазовский район осуществляется с открытого источника (реки). Вода подается насосами   с прямой подачей в водопровод. Общая протяженность трубопроводов водоснабжения составляет:

- п. Тазовский			31 км;

- с. Газ-Сале			13,7 км;

- с. Антипаюта			4,7 км;

- с. Гыда				5,53 км.

.

Во всех поселениях имеются резервные емкости для воды, которые установлены вблизи котельных. Очистные сооружения отсутствуют.

Во всех поселениях необходимо строительство водоочистных сооружений и водозаборов.

2.4. Водоотведение (существующее положение)

Централизованная канализационная система частично имеется в п. Тазовский и с. Газ-Сале. У зданий и сооружений, жилых домах построены септики. Вновь построенные здания и жилые дома снабжены емкостями для сбора жидких бытовых отходов. Ассенизаторными машинами жидкие бытовые отходы вывозятся на полигон. Это затратный способ, требующий материальных и людских ресурсов.

2.5. Электроснабжение (существующее положение)

2.5.1. п. Тазовский

В п. Тазовский услуги по электроснабжению предоставляет муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго». Электроснабжение потребителей осуществляется семью газотурбинными электростанциями типа ПАЭС (таблица 5). Установленная мощность - 17,5 МВт. Резервное электроснабжение осуществляется десятью дизель-генераторами. Генирирующие установки выработали свой ресурс.

Таблица 5

| № п/п | Место установки | Номинальная мощность, кВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Передвижные автоматизированные газотурбинные электростанции |
| 1. | ПАЭС № 1 | 2500 | газ |
| 2. | ПАЭС № 2 | 2500 | газ |
| 3. | ПАЭС № 3 | 2500 | газ |
| 4. | ПАЭС № 4 | 2500 | газ |
| 5. | ПАЭС № 5 | 2500 | газ |
| 6. | ПАЭС № 6 | 2500 | газ |
| 7. | ПАЭС № 7 | 2500 | керосин |
| Дизель-генераторы |
| 1. | ДЭУ-100(ЯМЗ-238) Котельная №:6 | 100 | диз. топливо |
| 2. | СМД-100(6Ч15/18) Котельная №:7 | 100 | диз. топливо |
| 3. | WOLA(ZP20114/108) Котельная №:1 | 200 | диз. топливо |
| 4. | ДГ-1(АСДА-100) Дизельная речпорта | 110 | диз. топливо |
| 5. | ДГ-2(6Ч25/34-2) Дизельная речпорта | 220 | диз. топливо |
| 6. | ДГ-3(6ЧН25/34) Дизельная речпорта | 345 | диз. топливо |
| 7. | «Шкода» 6-225AOZ Электростанция | 353 | диз. топливо |
| 8. | «Шкода» 6-225AOZ Котельная №:2;3 | 353 | диз. топливо |
| 9. | ДЭУ-200(ЯМЗ-7511) ТП№5 (ЦРБ) | 200 | диз. топливо |
| 10. | ДЭУ-160(ЯМЗ-238) Котельная №:8 | 160 | диз. топливо |

Протяженность линий электропередач составляет более 43,34 км, из них необходимо реконструировать, заменить почти 40 %.

Необходимо строительство электростанции с увеличением мощности и заменой существующих энергоблоков на энергоблоки типа ГТЭС «Урал-4» Пермского авиамоторного завода в количестве 4 единиц с оборудованием синхронизации энергоблоков. Назрела необходимость введения в строй третьего фидера для снабжения электроэнэргией собственных отопительных котельных в районе аэропорта и в связи с подключением строящейся школы.

2.5.2. с. Газ-Сале

Электроснабжение потребителей осуществляется семью газотурбинными электростанциями типа ПАЭС (таблица 6). Установленная мощность - 17,5 МВт. Резервное электроснабжение внутри электростанции осуществляется одним дизель-генератором.

Таблица 6

| № п/п | Место установки | Номинальная мощность, кВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Передвижные автоматизированные газотурбинные электростанции |
| 1. | ПАЭС № 1 | 2500 | диз. топливо |
| 2. | ПАЭС № 2 | 2500 | газ |
| 3. | ПАЭС № 3 | 2500 | газ |
| 4. | ПАЭС № 4 | 2500 | газ |
| 5. | ПАЭС № 5 | 2500 | газ |
| 6. | ПАЭС № 6 | 2500 | газ |
| 7. | ПАЭС № 7 | 2500 | керосин |
| Дизель-генераторы |
| 1. | ДЭС-100(6Ч15/18) Электростанция | 100 | диз. топливо |

В данном поселении услуги по электроснабжению предоставляет муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго». Протяженность линий электропередач составляет более 19 км, из них необходимо реконструировать, заменить 40 %. Генерирующие установки выработали свой ресурс.

2.5.3. с. Находка

Предоставляет услуги по электроснабжению муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго» установленными на электростанции четырьмя дизелями ЯМЗ- 240 – 300кВт, ЯМЗ -238 – 100 (таблица 7).

Существующая линия электропередач состоит из двух линий.

Таблица 7

| № п/п | Место установки | Номинальная мощность, кВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЯМЗ -240 (ДЭУ)-1 | 300 | диз. топливо |
| 2. | ЯМЗ -240 (ДЭУ)-2 | 300 | диз. топливо |
| 3. | ЯМЗ -240 (ДЭУ)-3 | 300 | диз. топливо |
| 4. | ЯМЗ -238 (ДЭУ)-4 | 100 | диз. топливо |

Протяженность линий электропередач составляет 2,48 км, из них необходимо реконструировать, заменить 40 %.

2.5.4. с. Антипаюта

Электроснабжение потребителей осуществляется двумя газотурбинными электростанциями типа ПАЭС (таблица 8). Установленная мощность - 5 МВт. Резервирование электроснабжения осуществляется шестью дизель-генераторами. Генерирующие установки выработали свой ресурс.

Таблица 8

| № п/п | Место установки | Номинальная мощность, кВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Передвижные автоматизированные газотурбинные электростанции |
| 1. | ПАЭС № 1 | 2500 | газ |
| 2. | ПАЭС № 2 | 2500 | газ |
| Дизель-генераторы |
| 1. | ДЭС-100(Котельная №1) | 100 | диз. топливо |
| 2. | WOLA(ZP20114/108) (Котельная №1) | 200 | диз. топливо |
| 3. | WOLA(ZP20114/108) (Котельная №2) | 200 | диз. топливо |
| 4. | WOLA(ZP20114/108) (Котельная №2) | 200 | диз. топливо |
| 5. | ДЭС-100(Котельная №2) | 100 | диз. топливо |
| 6. | ДЭУ-30А(А-41Е) Электростанция | 30 | диз. топливо |

Предоставляет услуги по электроснабжению  муниципальное унитарное предприятие «Тазовскэнерго». Протяженность линий электропередач составляет 39,881 км, из них необходимо реконструировать, заменить опоры на линиях электропередач ПАЭС № 1, 2.

2.5.5. с. Гыда

Предоставляет услуги по электроснабжению  ООО ГЖКП «Энергия» двумя установленными на электростанции дизелями ЯМЗ-315, 320 кВт (таблица 9).

Существующая линия электропередач состоит из одной линии. Для уменьшения перекосов в напряжении необходимо разделить данную линию на два независимых участка.

Таблица 9

| № п/п | Место установки | Номинальная мощность, кВт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДЭС ООО ГЖКП «Энергия» | 315 – 2шт | диз. топливо |
| 2. | ДЭС ООО ГЖКП «Энергия» | 320 – 2шт | диз. топливо |

Протяженность линий электропередач составляет 8,7 км. В 2006 году произведена замена 1,150 км.

Необходима полная   реконструкция электрических сетей.

III. Перспективные планы строительства объектов коммунальной инфраструктуры

п. Тазовский

1. Строительство котельных:

- 20 МВт в районе аэропорта;

- 30 МВт в районе Калинина.

2. Строительство водоочистных сооружений мощностью 3000 куб. м с водозабором.

3. Строительство электростанции на 16 МВт с отбором тепла на 8 МВт.

4. Реконструкция электролиний.

5. Реконструкция теплосетей.

6. Строительство канализационно-очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов.

с. Газ-Сале

1. Строительство котельной на 30 МВт.

2. Строительство водоочистных сооружений мощностью 1000 куб.м с водозабором.

3. Строительство электростанции на 10 МВт с отбором тепла на 2 МВт.

4. Реконструкция электролиний.

5. Реконструкция теплосетей.

6. Строительство канализационно-очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов.

с. Находка

1. Строительство котельной на 5 МВт.

2. Строительство водозабора и водоочистных сооружений мощностью 250 куб.м

3. Реконструкция теплосетей.

4. Строительство канализационно-очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов.

5. Строительство автодороги.

с. Антипаюта

1. Строительство водоочистных сооружений мощностью 500 куб.м с водозабором.

2. Строительство электростанции на 5 МВт с отбором тепла на 2 МВт.

3. Реконструкция электролиний.

4. Реконструкция теплосетей.

5. Строительство канализационно-очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов.

6. Строительство газопровода и газификация села.

7. Строительство автодорог.

с. Гыда

1. Строительство котельной на 15 МВт.

2. Строительство водоочистных сооружений мощностью 500 куб. м

3. Реконструкция электростанции на 2,4 МВт с отбором тепла на 1 МВт.

4. Реконструкция электролиний.

5. Реконструкция теплосетей.

6. Строительство канализационно-очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов.

7.Строительство автодорог.

IV.Наименование нормативных документов, регламентирующих

разработку и реализацию Программы

- Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 года № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы.

- Жилищный кодекс РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

V.Основные цели и задачи Программы

Главная задача Программы – создание развитой инженерной инфраструктуры перспективных районов поселений (п. Тазовский, села Газ-Сале, Находка, Антипаюта, Гыда) за счет бюджетных и привлеченных средств с целью обеспечения роста объемов жилищного строительства.

Результатами Программы явятся:

- обеспечение инженерной инфраструктурой районов застройки в поселениях (п. Тазовский, села Газ-Сале, Находка, Антипаюта, Гыда), что позволит осуществить увеличение индивидуального строительства жилых домов, а также комплексную застройку объектов многоэтажного домостроения на данных территориях;

- ежегодный прирост объемов жилищного строительства, увеличение объемов за счет развития инженерных сетей;

- реконструкция, модернизация, увеличение мощностей существующей инженерной инфраструктуры, улучшение поставки коммунальных услуг  потребителям;

- сокращение утечек и аварийности сетей тепло-, водоснабжения за счет замены сетей;

- закрытие нерентабельных котельных;

- обеспечение бесперебойного тепло-, водоснабжения;

- уменьшение затрат на строительство за счет использования участков с существующей инженерной инфраструктурой;

- устойчивое электроснабжение поселений;

- снабжение населения чистой питьевой водой;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

VI.Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предусматривается осуществить в течение 2007 – 2010 гг.

VII.Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства окружного бюджета.

VIII. Финансирование Программы

Финансирование  Программы предоставлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта, стройки | Объем финансирования, тыс.руб. в текущих ценах |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ВСЕГО |
| 1. | п. Тазовский |  |  |  |  |  |
|  | Бытовая напорная канализация с канализационно-очистными сооружениями |  | 24047 | 50000 | 50000 | 124047 |
|  | Котельная, мкр. аэропорта | 20000 | 80800 |  |  | 100800 |
|  | Полигон по сжиганию бытовых отходов |  | 5000 | 40000 | 55000 | 100000 |
|  | ВОС на 1000 куб.м/сутки |  | 5000 | 110000 |  | 115000 |
|  | ВОС на 500 куб.м/сутки | 14338 | 25094 |  |  | 39432 |
|  | Водозабор 3000 куб.м/сутки |  | 4000 | 36000 |  | 40000 |
|  | Магистральные сети тепловодоснабжения | 10000 | 81493 | 100000 | 100000 | 291493 |
|  | Разработка комплексной системы градостроительного развития территорий муниципального образования Тазовский район | 15000 | 4432 |  |  | 19432 |
| 2. | с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
|  | ВОС на 500 куб.м/сутки | 5000 | 30598 |  |  | 35598 |
|  | Полигон по сжиганию бытовых отходов |  | 1500 |  |  | 1500 |
|  | Котельная |  | 48000 | 40000 |  | 88000 |
|  | Автодороги |  | 5000 | 15000 | 10000 | 30000 |
|  | Сети тепловодоснабжения с канализационным коллектором |  | 10000 |  |  | 10000 |
| 3. | с. Находка |  |  |  |  |  |
|  | Полигон по сжиганию бытовых отходов |  | 1000 |  |  | 1000 |
|  | Инженерные сети | 1611 | 64481 |  |  | 66092 |
|  | Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час | 8510 | 35018 |  |  | 43528 |
| 4. | с. Антипаюта |  |  |  |  |  |
|  | Газопровод от месторождения Тото-Яхинское | 14080 | 67461 | 75000 | 75000 | 231541 |
|  | Газификация села | 10000 | 56975 | 50000 |  | 116975 |
|  | Дорога с твердым покрытием | 100 | 69056 | 50000 |  | 119156 |
|  | Дорога с. Антипаюта – полигон ТБО | 100 | 58818 |  |  | 58918 |
|  | Электростанция | 3000 | 31000 |  |  | 34000 |
|  | Канализационные сети | 2000 | 23000 | 30000 |  | 55000 |
|  | Канализационно-очистные сооружения | 3000 | 17000 | 10000 |  | 30000 |
|  | Полигон ТБО | 1500 | 600 |  |  | 2100 |
|  | Инженерные сети | 20077 | 32443 |  |  | 52520 |
| 5. | с. Гыда |  |  |  |  |  |
|  | Блочная котельная | 1669 | 48089 |  |  | 49758 |
|  | Реконструкция тепловых сетей | 15000 | 60000 | 73170 |  | 148170 |
|  | Реконструкция электрических сетей | 11000 | 420 |  |  | 11420 |
|  | Дорога с твердым покрытием | 35000 | 89606 |  |  | 124606 |
|  | Дорога с. Гыда – полигон ТБО | 10000 | 68284 | 50000 |  | 128284 |
|  | Водозабор | 1500 | 33500 |  |  | 35000 |
|  | Канализационно-очистные сооружения | 2000 | 48000 | 50000 |  | 100000 |
|  | ВОС на 240 куб.м/сутки | 100 | 52247 |  |  | 52347 |
|  | Канализационные сети | 2000 | 14000 | 30000 | 30000 | 76000 |
|  | Полигон ТБО | 1500 | 1500 |  |  | 3000 |
|  | Дизельная электростанция | 3000 | 21000 | 10000 |  | 34000 |
| Всего по муниципальному образованию | 211085 | 1218462 | 819170 | 320000 | 2 568 717 |

IX. Планировочные районы перспективной застройки

Районы перспективной застройки

п. Тазовский мкр. Школьный (земельный участок 92000 м2) 80 индивидуальных жилых домов (всего жилой площади 7760,0 м2)

п. Тазовский мкр. Геолог (земельный участок 115000 м2) 73-, 43-, 24-кв. жилые дома (всего жилой площади 10592 м2)

п. Тазовский мкр. аэропорт- речпорт (земельный участок 800 м2) два индивидуальных жилых дома (всего жилой площади 180 м2)

п. Тазовский ул. Пушкина (земельный участок 12800 м2) 72-кв. жилой дом (всего жилой площади 5241 м2)

п. Тазовский ул. Заводская (земельный участок 1925 м2) четыре индивидуальных жилых дома (всего жилой площади 540м2)

с. Газ – Сале мкр. Юбилейный (земельный участок 6000 м2) 24-кв. жилой дом (всего жилой площади 1420 м2)

с. Находка ул. Набережная (земельный участок 836 м2) 4-кв. жилой дом (всего жилой площади 204 м2)

с. Находка ул. Подгорная (земельный участок 3200 м2) два 8-кв. жилых дома (всего жилой площади 1166 м2)

с. Антипаюта мкр. Арктический (земельный участок 39000 м2) четыре 12-кв. жилых дома (всего жилой площади 4804 м2)

с. Антипаюта мкр. Глубокое (земельный участок 2000 м2) два 12-кв. жилых дома (всего жилой площади 1201 м2)

с. Гыда центральный район (земельный участок 6120 м2) 12-, 35-кв. жилые дома (всего жилой площади 7423,5 м2)

X. Осуществление контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Тазовского района.