КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ЯМАЛО - НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

ДЕРЕВНЯ ТИБЕЙ-САЛЕ

Том 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Екатеринбург

2009

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ЯМАЛО НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

ДЕРЕВНЯ ТИБЕЙ-САЛЕ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Тазовского района

Договор: Муниципальный контракт №14/3 от 18.08.2009

Исполнитель: ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО»

Генеральный директор                                                Н.Р. Бекшенов

Заместитель генерального директора

по территориальному планированию                           О.Г. Казакова

Авторский коллектив

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела | Соколов Н.П. |  |
| Заместитель начальника отдела | Белова Ю.Г. |  |
| Инженер-проектировщик | Соколов Н. Н. |  |
| Инженер-проектировщик | Соколова О. Б. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6

1.1 Перечень используемых материалов	6

1.2 Основные положения	6

1.3. Существующее положение	7

1.3.1 Местоположение участка проектирования	7

1.3.2 Инженерно-транспортная инфраструктура	8

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.	9

2.1 Архитектурно-пространственные решения	9

2.2 Проектные решения	10

2.2.1 Расчет численности населения	10

2.3 Социальная сфера	10

3. ТРАНСПОРТ, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	12

3.1 Сеть улиц и дорог	12

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	13

4.1 Вертикальная планировка и инженерная подготовка	13

4.2. Разбивочный чертеж красных линий	14

4.3 Инженерное обеспечение территории	14

4.3.1 Водоснабжение	14

4.3.2 Электроснабжение	15

4.3.3 Теплоснабжение	16

4.3.4 Канализация	20

5. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	21

6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	22

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки деревни Тибей-Сале разработан ЗАО «Проектно-изыскательским институтом Гео» (г. Екатеринбург) в соответствии с договором № 14/3 от 18.08.2009, заключенным с Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

При подготовке проекта планировки были поставлены следующие задачи:

- обеспечить размещение максимального количества земельных участков на площадке проектирования;

- определить зону для размещения предприятий торговли и социального обслуживания населения;

- сохранить ландшафтно-пространственное зонирование существующей территории;

- обеспечить удобные пешеходные связи между объектами нового строительства, жилого, коммунально-складского назначения, а также пешеходный выход в зону отдыха, расположенную на берегу реки Таз (протока Тибейсале-Парод) и связь с жилыми и производственными территориями.

Настоящим проектом предлагается вариант решения поставленных задач, принятый  на основе комплексного изучения современного состояния территории проектирования.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Перечень используемых материалов

При разработке проекта планировки территории деревни Тибей-Сале были использованы следующие исходные материалы:

Местные нормативы градостроительного проектирования Тазовского муниципального района

СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги";

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 02.04.03 85 “Канализация”

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»,

ГОСТ 21.204-93 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта».

В качестве топографической основы использовалась топосъемка М 1:500, выполненная в октябре 2007 г. изыскательским отрядом ООО НПО «АрктикПромИзыскания», а также топографическая съемка М 1:1000, выполненная ЗАО «Проектно-изыскательским институтом Гео» в 2009 году.

1.2 Основные положения

Участок проектирования находится в Северной агроклиматической зоне ЯНАО, которая в этой области является наиболее влажной и холодной.

По карте климатического районирования для строительства рассматриваемая территория относится к 1-й северной строительной зоне, подрайон 1Г (СНиП 23-01-99). Климат отличается холодным летом, суровой малоснежной зимой, изменчивой погодой зимой и летом, частыми ветрами, значительным ультрафиолетовым дефицитом.

Среднегодовые минимальные и максимальные температуры воздуха приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Среднегодовые температуры воздуха, °С

| Среднегодовые | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- |
| Средняя | Минимальная | Максимальная | Абсолютный | Средний из абсолютных | Абсолютный | Средний из абсолютных |
| -9,3 | -13,4 | -5,3 | -60 | -49 | +32 | +28 |

По данным исследований в деревне Тибей-Сале, мощность сезонного талого слоя (СТС) в ММП колеблется в зависимости от литологического состава пород, экспозиции форм рельефа и состояния растительности. Максимальная мощность СТС отмечается на песках с лишайниковым растительным покровом и достигает 2-2,5 м. Супесчаные грунты протаивают обычно 1,0 – 2,0 м, суглинистые – до 1,3 м, торфа – от 0,3 до 1,4 м. На участках, покрытых с поверхности хозяйственным мусором или бытовыми отходами, СТС, как правило, не превышают 1 м.

Участок проектирования отвечает требованиям радиационной безопасности.

Общий объём нового жилищного строительства составляет 4372 м2. Обеспеченность граждан жильем в соответствии с социально гарантированным нормативом жилой площади до 18 м2 на человека (в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Тазовского муниципального района») ЯНАО. В проектируемых жилых домах планируется к проживанию 240 жителей.

Противопожарные расстояния между жилыми домами определены нормами с учетом степени огнестойкости жилых зданий. Предлагаемая схема размещения жилых домов обеспечивает нормативную инсоляцию их внутренних помещений.

1.3. Существующее положение

1.3.1 Местоположение участка проектирования

Деревня Тибей-Сале располагается на межселенной территории Тазовского района на берегу реки Таз (протока Тибейсале-Парод), имеет географические координаты: 67°12'20''с. ш., 79°27'30''в. д. Населенный пункт находится южнее административного центра п. Тазовский на расстоянии 45 км.

Площадь участка проектирования составляет 25,57 га.

Границами участка служат:

с запада – граница деревни Тибей-Сале

с юга – протока Тибейсале-Парод

с востока – граница деревни Тибей-Сале

с севера – граница деревни Тибей-Сале

1.3.2 Инженерно-транспортная инфраструктура

В настоящее время проектируемая территория представляет собой земли свободные от застройки. Инженерно-транспортная инфраструктура отсутствует.

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

2.1 Архитектурно-пространственные решения

Планировочная организация населенного пункта основана на сложившейся застройке, с учетом природных факторов, существующего рельефа. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Своеобразную привлекательность и неповторимость проектируемого населенного пункта во многом определяет ландшафт. Связующим звеном для создания единства застройки общественного центра с природным окружением служит комплекс набережной, поскольку левый берег протоки Тибейсале-Парод - крутой и обрывистый (высота обрыва до 7 метров). Проектом планировки предусмотрено благоустройство набережной - размещение лодочных причалов, для удобства прибытия к объектам общественно-делового центра и размещение территории для отдыха населения. Широкая площадка на высоком берегу создает возможность обзора речного пейзажа.

Проектируемый общественный центр предлагается развивать путём насыщения его объектами культурного и социально-бытового обслуживания. Проектом предлагается строительство 2 зданий, включающими в себя: ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), узел связи, клуб, библиотеку, магазин самообслуживания по продаже предметов и продуктов первой необходимости.

В центральной части населенного пункта предлагается разместить благоустроенные 12-ти квартирные одноэтажные жилые дома.

Проектом предусмотрено развитие жилых зон в южной части деревни вдоль реки, в продолжение уже существующих индивидуальных домов, а также развитие центральной части деревни.

Предусматривается освоение свободных территорий в северном направлении кварталами индивидуальной застройки, вписанными в рельеф местности.

На северо-западе планируется производственная территория с размещением там пекарни и последующим развитием этой территории.

В общую планировочную структуру населенного пункта включаются территории котельной и электростанции, которые расположены с западной стороны, а также территории водозабора и водоочистных сооружений на юго-западе и канализационных очистных сооружений с северо-восточной стороны населенного пункта.

На востоке деревни проектом предусматривается территория коммунально-складского назначения, с размещением там склада-ангара и холодильника, а также индивидуальных гаражей.

Строительство новой вертолетной площадки планируется в юго-западном направлении, с соблюдением 300 метровой санитарно защитной зоны. Размещение грузовых причалов предусматривается на востоке территории населенного пункта ниже по течению протоки, а так же в центральной части деревни для временной перекачки топлива для котельной и электростанции.

Размещение территории под новое кладбище планируется в юго-западном направлении от существующего.

Проектируемая планировочная структура населенного пункта планируется таким образом, чтобы обеспечивать последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания, а также создание транспортной и инженерной инфраструктуры.

2.2 Проектные решения

2.2.1 Расчет численности населения

Население деревни Тибей-Сале определяется, исходя из принятой средней обеспеченности общей площадью жилого фонда на одного человека (18м2\чел), по формуле:

, где

N – количество жителей, чел.;

F – жилой фонд деревни, м2;

α - средняя норма обеспеченности населения общей площадью, м2/чел..

Определяем жилой фонд и численность населения деревни Тибей-Сале.

Жилой фонд деревни составляет 4372 м2.

При средней жилой обеспеченности населения общей площадью α = 18 м2 численность жителей населенного пункта:

2.3 Социальная сфера

На территории деревни Тибей-Сале предусматривается размещение культурно-развлекательного комплекса, включающем в себя клуб и библиотеку, а также объект торгово-бытового обслуживания, в составе которого предполагается разместить: магазин продуктов и товаров повседневного спроса, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), узел связи.

Из объектов коммунального обслуживания планируется размещение бани на 10 человек, а также коммунально-складские объекты, включающие в себя холодильник и склад-ангар.

Также предусмотрено строительство магазина-пекарни.

3. ТРАНСПОРТ, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

3.1 Сеть улиц и дорог

Улично-дорожная сеть на территорию деревни Тибей-Сале проектировалась с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования Тазовского муниципального района» при проектировании улиц на территории населенного пункта были приняты следующие значения:

ширина улицы в красных линиях – 15 м

ширина полосы движения – 3 м

ширина газона – 1 м

ширина тротуара – 1 м

радиусы переходных кривых перекрестков – 6 м

радиусы переходных кривых в плане – 30 м

Проектируемые дороги соответствуют V категории. Расчетная скорость движения составляет 40 км/ч.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

4.1 Вертикальная планировка и инженерная подготовка

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки решена на топографической основе масштаба 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

На схеме показаны существующие и проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц, определены продольные уклоны с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.

Вертикальная планировка предусматривает отвод поверхностных вод со всего бассейна стока при помощи сети открытых водоотводных канав, планируемых к устройству вдоль автомобильных проездов.

Дороги запроектированы на насыпи. При строительстве предлагается производить замену грунта основания непучинистыми грунтами на оптимальную величину высоты насыпи, которая определяется расчетом на стадии выполнения рабочего проекта дороги. В качестве иных вариантов могут быть рассмотрены варианты закрепления грунтов путем силикатизации, полимерных инъекций и др.

Организация поверхностного стока осуществляется по спланированной территории к канавам открытой водоотводной системы, расположенной вдоль обочин проектируемых улиц, со сбросом в близлежащие водотоки. Часть поверхностного стока перепускается под насыпями земляного полотна улиц при помощи железобетонных водоотводных труб.

В таблице № 2 приведены данные по показателям продольных и поперечных уклонов улиц, газонов и тротуаров в пределах красных линий.

Таблица 2

| Перекресток | bул | bтр | bгаз | iпоп.ул | iпоп.газ | iпоп.тр | iпрод.ул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 12.10287 |
| 1-5 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 17.22892 |
| 2-3 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1.536098 |
| 2-6 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 11.70351 |
| 3-4 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 9.090909 |
| 3-8 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.31433 |
| 4-7 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.901356 |
| 5-10 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.02528 |
| 6-9 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.049853 |
| 7-8 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.08642 |
| 8-9 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.072197 |
| 9-10 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.039514 |
| 10-11 | 6 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.052632 |

4.2. Разбивочный чертеж красных линий

Для разбивки на местности границ регулирования застройки выполнен разбивочный чертеж. Расчеты координат выполнены в системе, принятой для данной местности. На разбивочном чертеже показаны номера поворотных точек красных линий и приведена ведомость координат и разбивочных элементов.

4.3 Инженерное обеспечение территории

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривает обеспечение застройки водопроводом, электроэнергией, канализацией. Система отопления – многоквартирных зданий и зданий общественно-делового назначения от централизованного теплопровода, частных домов от локальных источников, работающих на твердом топливе.

4.3.1 Водоснабжение

Проектирование водопровода деревни Тибей-Сале производилось с учетом норм и требований, предъявляемых СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Все расчеты произведены на 240 человек.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, л/сут на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

, где

qж — удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Таблица 3 Водопотребление

| Наименование потребителей | Норма водопотребления л.сут на чел. | Норма водопотребления максимальная л.сут на чел. | Среднесуточный расход воды л/сут | Максимальный суточный расход воды л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 95 | 120 | 22990 | 29040 |
| Предприятия | 180 | - | 1886 | - |
| Холостой сброс | - | - | 4975 | 6185 |
| Неучтеные расходы | - | - | 4975 | 6185 |
| Итого |  |  | 34826 | 43296 |

Водоснабжение деревни Тибей-Сале запроектировано осуществить подключением к разводящим надземным сетям. Проектом предлагается прокладка новых видов полимерных труб, разработанных специально для условий севера – это гибкие полиэтиленовые трубы для незамерзающих водоводов с теплоизоляцией и электрообогревом (ТУ-2248-019-40270293-2002). Они представляют собой многослойную конструкцию из полиэтиленовой напорной трубы, теплоизоляции и защитной полиэтиленовой оболочки. По внешней поверхности напорной трубы проложен саморегулирующийся нагревательный кабель, линейная мощность которого позволяет компенсировать тепловые потери при самых жестких условиях эксплуатации, не допуская промерзания трубы. Такие трубы не требуют компенсаторов и рассчитаны на бесканальную прокладку.

На случай пожаротушения предусмотрены прокладка сухотруб в одном коробе с водопроводом и установкой автономного насоса в котельной, а также строительство пожарных емкостей 2х500 м3 .

4.3.2 Электроснабжение

Электрические сети на территорию деревни Тибей-Сале запроектированы комплексно, с учетом всех потребителей. Электрические сети запроектированы с учетом обеспечения наибольшей экономичности, требуемой надежности электроснабжения, соблюдения установленных норм качества электроэнергии. Предусмотрено совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей. Основные параметры расчетов и нормативы взяты в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Расчетная электрическая нагрузка жилого района определяется по формуле:

=

где: - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж;

n - количество квартир.

В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»  принято 5 кВт/коттедж.

=

Расчетная электрическая нагрузка многоквартирных жилых домов составляет  кВт.

Расчетная электрическая нагрузка предприятий торговли и обслуживания на территорию проекта планировки в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», составляет :

кВт

Таким образом, общая электрическая нагрузка деревни Тибей-Сале составит 739,075 кВт = 0.739 МВт. Проект предусматривает подключение разводящих линий через трансформатор к электростанции. Длина разводящих линий 0.38 кВт от трансформатора до потребителей электроэнергии не превышает 600 м, что соответствует требованиям РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Мощность запроектированного трансформатора ТП, определяемая от плотности нагрузки, составляет 1×160 кВ×А.

Для обеспечения надежности работы водоочистных сооружений, пристани и вертолетной площадки, предлагается произвести их подключение через отдельную шину 0,4 кВ.

4.3.3 Теплоснабжение

Проект планировки предусматривает горячее водоснабжение и отопление двух многоквартирных домов, общественно-деловых зданий, бани.

Система теплоснабжения запроектирована закрытая двухтрубная, надземная.

Расчет теплопотребления приведен в таблице 4

| Жилой дом | Клуб | Баня | Пекарня | Название параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кир=0.065218038 | Кир=0.06368935 | Кир=0.066662 | Кир=0.063689 | коэффициент инфильтрации |
| L=6 | L=6 | L=6 | L=6 | свободная высота здания |
| g=9.8 | g=9.8 | g=9.8 | g=9.8 | скорость свободного падения |
| t0=-45 | t0=-45 | t0=-45 | t0=-45 | температура наружного воздуха |
| tj=20 | tj=15 | tj=25 | tj=15 | температура в помещении |
| w0=6.2 | w0=6.2 | w0=6.2 | w0=6.2 | скорость ветра |
| Q0max=0.077090618 | Q0max=0.055578864 | Q0max=0.020295 | Q0max=0.008639 | расчетная тепловая часовая нагрузка здания |
| Α=1 | α=1 | α=1 | α=1 | поправочный коэффициент |
| V=2715.6 | V=2172.6 | V=1045.44 | V=357 | объем здания |
| q0=0.41 | q0=0.37 | q0=0.28 | q0=0.35 | удельная отопительная характеристика |
| t0=-45 | t0=-45 | t0=-45 | t0=-45 | температура наружного воздуха |
| tj=20 | tj=20 | tj=20 | tj=20 | температура в помещении |
| S=452.6 | S=362.1 | S=174.24 | S=59.5 | площадь здания |
| Q0y=553.2022725 | Q0y=398.8339291 | Q0y=145.6397 | Q0y=61.9936 | максимальный расход теплоты на отопление(Вт) за отопительный сезон |
| n0=299 | n0=299 | n0=299 | n0=299 | количество дней отопительного сезона |

Таблица 4. Расчет теплопотребления

Таблица 5. Расчет тепловых нагрузок приточной вентиляции общественных зданий.

| Клуб | Баня | Пекарня | Название параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Qv=0.0366606 | Qv=0.05645376 | Qv=0.013495 | расчетная тепловая нагрузка приточной вентиляции общественных зданий |
| Α=1 | α=1 | α=1 | поправочный коэффициент |
| V=2715.6 | V=1045.44 | V=357 | объем здания |
| qv=0.25 | qv=1 | qv=0.7 | удельная тепловая характеристика |
| t0=-34 | t0=-34 | t0=-34 | температура наружного воздуха |
| tj=20 | tj=20 | tj=20 | температура в помещении |
| S=452.6 | S=174.24 | S=59.5 | площадь |
| Q0y=263.0764656 | Q0y=405.1121818 | Q0y=96.83725 | максимальный расход теплоты на отопление(Вт) за отопительный сезон |
| n0=299 | n0=299 | n0=299 | количество дней отопительного сезона |

Таблица 6. Расчет тепловых потерь в отопительный период

| Qтп=95 | Тепловые потери трубопроводами системы горячего водоснабжения |
| --- | --- |
| Ki=10 | коэффициент теплопередачи не изолированного теплопровода |
| Di=150 | диаметр трубопровода |
| Li=620 | длина трубопровода |
| Th=115 | температура в начале участка трубопровода |
| Tk=15 | температура в конце участка трубопровода |
| t0=-45 | температура окружающей среды |
| Η=0.81 | коэффициент полезного действия тепловой изоляции |

Таблица 7. Расчет расхода теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

| Qhm=64063.05556 | расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, Вт (отопительный период) |
| --- | --- |
| A=85 | норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента жилого дома |
| N=200 | количество жителей |
| Tc=5 | температура водопроводной воды в отопительный период |
| T=24 | продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в сутки |
| B=25 | норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента общественного здания |
| С=4.187 | удельная теплоемкость воды |
| Qhs=27954.78788 | расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, Вт (неотопительный период) |
| Β=0.8 | коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период |
| Ths=75 | температура горячей воды в неотопительный период |
| Th=115 | температура горячей воды в отопительный период |
| Tcs=15 | температура водопроводной воды в неотопительный период |
| Ts=5 | температура водопроводной воды в отопительный период |

Суммарная расчетная тепловая нагрузка отопления общественных и жилых зданий составляет 1712.72 Вт.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в отопительный период составляет 66540.95 Вт=66.5 МВт

4.3.4 Канализация

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Магистральные сети канализации предлагается выполнить надземными со спутником, либо по принципу, предложенному в водоснабжении с применением пластиковых труб, разработанных специально для условий крайнего севера.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход стоков л/сут | Максимальный суточный расход стоков л/сут |
| --- | --- | --- |
| Население | 22990 | 29040 |
| Предприятия | 1886 | - |
| Холостой сброс | 4975 | 6185 |
| Неучтенные расходы | 4975 | 6185 |
| Итого | 34826 | 43296 |

Тип очистного сооружения должен подбираться исходя из конкретных условий, особенностей участка и окружающих территорий. Конструктивные параметры очистных сооружений должны соответствовать СНиП 02.04.03 85 “Канализация”.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

На текущий момент, в соответствии с Правилами землепользования и застройки деревни Тибей-Сале, территория проекта планировки относится к землям перспективной застройки.

На участке проектирования предлагается выделить следующие зоны:

жилых домов усадебного типа;

малоэтажных многоквартирных жилых домов;

общественно-деловая (комплексная);

производственная V класса;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;

коммунально-складская V класса;

специального назначения;

общего пользования.

6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Сбор и удаление твердых бытовых отходов и отходов от эксплуатации помещений общественного назначения должны быть организованы в соответствии с правилами эксплуатации жилищного фонда, принятыми местными органами власти. Сточные воды и твердые отходы должны удаляться без загрязнения территории и водоносных горизонтов.

Транспортировка отходов производится в герметичной таре в места, указанные Территориальным отделом управления Роспотребнадзора.

Проектом предусматривается организация нового кладбища на западе территории д. Тибей-Сале.