№ 5-7-26 от 24 марта 2021 года

О внесении изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Тазовского муниципального района

Принято Думой Тазовского района 24 марта 2021 года

### В целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П, в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2021 года № 1524-П, руководствуясь статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

- Утвердить прилагаемое изменение в местные нормативы градостроительного проектирования Тазовского муниципального района, утвержденные решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 08 апреля 2015 года № 3-10-22 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Тазовского муниципального района», в редакции решений Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 18 мая 2018 года № 8-4-37, от 04 сентября 2020 года № 15-5-47.

- Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Советское Заполярье».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Тазовского района				    	       О.Н.Борисова

Глава Тазовского района                                                                                    В.П. Паршаков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Тазовского района

от 24 марта 2021 года № 5-7-26

И З М Е Н Е Н И Е,

которое вносится в местные нормативы градостроительного проектирования Тазовского муниципального района

В материалах по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования раздел 7 изложить в следующей редакции:

# «7. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий населенных пунктов.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления автономного округа.

Линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии регулирования застройки – границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий:

- от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц – не менее 5 м, от красной линии проездов – не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не менее 5 м. Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния;

- от зданий и сооружений в промышленных зонах – не менее 3 м.

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами застройки и землепользования.

Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных в таблице.

## Таблица 33

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных

участков учреждений и предприятий обслуживания до красных

линий

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии магистральных улиц | до стен жилых домов | до зданий общеобразователь-ных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
|  | в сельских поселениях |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (от стены здания) | 10 | в соответствии с техническими регламентами |
| Медицинские организации |  |
| Больничные корпуса | 30 |  |
| Поликлиники | 15 |  |
| Пожарные депо | 10 |  |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | при площади, га: менее 20 га – 300; от 20 до 40 га – 500 |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |

».