Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации района

от 07.04. 2011г.  № 160

П Р О Е К Т

планировки деревни Тибей-Сале муниципальное образование Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

П О Л О Ж Е Н И Е

о размещении объектов капитального строительства,

характеристики планируемого развития

территории деревни Тибей-Сале

- Характеристика современного использования территории

Планируемая территория размещается на межселенной территории Тазовского района, на берегу реки Таз (протока Тибейсале-Парод) имеет географические координаты: 67°12'20''с. ш., 79°27'30''в. д. Населенный пункт находится южнее административного центра п. Тазовский на расстоянии 45 км.

Площадь в границах проектирования составляет 25.57 га. Территория ограничена:

-на юге – река Таз (протока Тибейсале-Парод);

-на севере, западе и востоке – тундра.

В настоящее время территория в основном не освоена.

Застройка представлена лишь жилыми домами, которые образует наиболее компактную группу в юго–восточной части деревни Тибей-Сале. Жилой фонд состоит, в основном, из вновь построенных одноэтажных деревянных домов без современного инженерного обеспечения.

В период навигации основная масса грузов доставляется в деревню водным транспортом, выгрузка производится на естественный берег, поэтому образовались складские территории под открытым небом.

Из инженерного обеспечения на территории размещаются: ветряной двигатель и таксофон.

Современное использование территории деревни Тибей-Сале представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Современное использование территории деревни Тибей-Сале

| Название зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 25,57 | 100 |
| Зона жилой застройки | 1,06 | 4,15 |
| Зона коммунально-складских предприятий | 0,18 | 0,7 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,02 | 0,08 |
| Зона кладбищ | 0,7 | 2,74 |
| Территория, включенная в границу населенного пункта | 23,61 | 92,33 |

Официальных данных о площади существующего жилого фонда не предоставлено.

По данным Управления «По работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования» по состоянию на 27.10.2009 в деревне Тибей-Сале :

-фактически проживает 15 человек;

-зарегистрированы по месту жительства 3 человека;

-планируют проживать ориентировочно еще 20 человек;

-на проживание подано заявлений - 3;

На близлежащих территориях деревни Тибей-Сале, по данным на 01.05.2006 г., ведут кочевой и полукочевой образ жизни 392 человека.

- Основные направления градостроительного развития территории

Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового, коммунально-складского, производственного, инженерного и транспортного назначения.

При формировании планировочной структуры использована квартальная система застройки территорий жилого и общественно-делового назначения.

В зоне застройки усадебного типа размещаются индивидуальные одноквартирные жилые дома с приусадебными участками. Развитие этих зон планируется: в южной части деревни вдоль реки в продолжение уже существующих индивидуальных домов, в центральной части деревни, а также в северном направлении.

В зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов размещаются благоустроенные 12-квартирные одноэтажные жилые дома, расположенные в центральной части населенного пункта.

В зоне общественно-делового назначения, размещаются объекты культурного и социально-бытового обслуживания. Предлагается строительство 2 зданий, включающих в себя: ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), узел связи, клуб, библиотеку, магазин самообслуживания по продаже предметов и продуктов первой необходимости.

В составе зоны коммунально-складских объектов размещаются: склад-ангар, холодильник, индивидуальные гаражи.

В производственной зоне размещается пекарня-магазин.

В зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются: водозабор, водоочистные сооружения, котельная на дизельном топливе, дизельная электростанция, канализационные очистные сооружения, очистные ливневой канализации. На территории котельной предусмотрено строительство бани.

Улично-дорожная сеть ограничена красными линиями, где размещаются элементы улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны.

Проектируемый баланс использования территории в таблице 2.

Таблица 2. Проектируемый баланс использования территории.

| Название зоны | Площадь, кв. м | % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 255 751 | 100 |
| Зона жилой застройки | 54 435 | 21.28 |
| Зона общественно-деловой застройки | 4 577 | 1.79 |
| Зона производственных предприятий | 3 452 | 1.35 |
| Зона коммунально-складских предприятий | 6 154 | 2.41 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | 11 594 | 4.53 |
| Зона объектов воздушного транспорта | 4 901 | 1.92 |
| Зона объектов водного транспорта | 4 901 | 1.92 |
| Благоустроенная территория общего пользования | 4 077 | 1.59 |
| Зона кладбищ | 15 931 | 6.23 |
| Зона, входящая в границу населенного пункта | 145 741 | 56.99 |

Расчетная численность населения составит 242 человека. Общая площадь жилищного фонда 4372м2.

- Улично-дорожная сеть и транспорт

Транспортное обслуживание территории осуществляется по проектируемой улично-дорожной сети.

Сеть улиц в населенном пункте представляет собой незамкнутую прямоугольную систему.

Проектом предлагается строительство дорог с твердым покрытием. Сток поверхностных вод организуется по открытой системе лотков, расположенных в газонах вдоль проезжих частей улиц.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием составляет 2.7 км.

Проектируемые дороги соответствуют V категории. Расчетная скорость движения составляет 40 км/ч.

На берегу реки Таз (протока Тибейсале-Парод) создаются условия для использования частных маломерных судов: предусматривается устройство лодочных причалов. Для обеспечения грузопассажирских связей предусмотрено новое местоположение для грузовых причалов.

За пределами селитебной территории, на юго-западе деревни, размещается вертолетная площадка.

- Инженерная подготовка и благоустройство территории

Предусмотрено выполнение инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Вертикальная планировка предусматривает отвод поверхностных вод со всего бассейна стока при помощи сети открытых водоотводных канав, планируемых к устройству вдоль автомобильных проездов.

Организация поверхностного стока осуществляется по спланированной территории к канавам открытой водоотводной системы, расположенной вдоль обочин проектируемых улиц, со сбросом в близлежащие водотоки. Часть поверхностного стока перепускается под насыпями земляного полотна улиц при помощи железобетонных водоотводных труб. Поверхностные стоки очищаются на очистных сооружениях со сбросом очищенных стоков в реку Таз (протока Тибейсале-Парод).

5. Инженерное обеспечение территории

В настоящее время на проектируемой территории инженерная инфраструктура полностью отсутствует. Для обеспечения новой застройки необходимо строительство новых сетей и сооружений.5.1 Водоснабжение

Предусматривается централизованная система холодного водоснабжения от проектируемого водозабора. Система кольцевая с тупиковыми отводами до потребителя.

Водозабор рассчитан на максимальное водопотребление 43296 л/ сутки

Водоснабжение деревни Тибей-Сале запроектировано осуществить подключением к надземной разводящей сети диаметром 100 мм.

5.2. Электроснабжение

Предусматривается размещение дизельной электростанции.

Общая электрическая нагрузка деревни Тибей-Сале составит 739,075 кВт = 0.739 МВт. Проект предусматривает подключение разводящих линий через трансформатор к ЛЭП. Длина разводящих линий 0.38 кВт от трансформатора до потребителей электроэнергии не превышает 600 м, что соответствует требованиям РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Мощность запроектированного трансформатора ТП, определяемая от плотности нагрузки, составляет 1×160 кВ×А.

Для обеспечения надежности работы водоочистных сооружений, пристани и вертолетной площадки, предлагается произвести их подключение через отдельную шину 0,4 кВ.

5.3. Теплоснабжение

Проект предусматривает горячее водоснабжение и отопление двух многоквартирных домов, общественно-деловых зданий, бани.

Система водоснабжения: запроектирована надземная, закрытая, двухтрубная.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка отопления общественных и жилых зданий составляет 1712.72 Вт.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в отопительный период составляет 66540.95 ВТ=66.5 МВт

5.4. Водоотведение

Территория обеспечивается централизованной системой канализации.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков составят 43296 л/сут.

Тип очистного сооружения должен подбираться исходя из конкретных условий, особенностей участка и окружающих территорий. Конструктивные параметры очистных сооружений должны соответствовать СНиП 02.04.03 85 “Канализация”.

- Основные технико-экономические показатели

| № | Показатель | Единица измерения | Состояние на 2009 год | I очередь 2019 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 15 |  | 240 |
| 1.2 | Плотность населения | чел./га |  |  | 0.1 |
| 2. Жилищный фонд |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | 554 | 1871 | 4708 |
| 2.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 общей площади квартир | 554 | 336 | 336 |
| 2.3 | Новое жилищное строительство | м2 общей площади квартир |  | 1535 | 4372 |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 3.1 | Клуб+библиотека | м2 общей площади |  | 389 | 389 |
| 3.2 | ФАП+магазин+узел связи | м2 общей площади |  | 389 | 389 |
| 4. Транспортная инфраструктура |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км |  |  | 2.7 |
|  | в том числе: | км |  |  |  |
| 4.2 | Поселковая дорога | км |  |  | 0.8 |
| 4.3 | Основная улица в жилой застройке | км |  | 0.8 | 0.5 |
| 4.4 | Второстепенная улица в жилой застройке | км |  | 0.6 |  |
| 4.5 | Гаражи и стоянки для хранения индивидуального транспорта | машиномест |  |  | 24 |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 5.1 | Водопотребление | л/сутки |  |  | 43296 |
| 5.2 | Водоотведение | л/сутки |  |  | 43296 |
| 5.3 | Электропотребление | МВт |  |  | 0.739 |
| 5.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт |  |  | 66.5 |